盐城工业职业技术学院大学生活动中心礼堂舞台机械维保询价公告

项目概况

大学生活动中心礼堂舞台机械维保 招标项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网站获取招标文件，并于2021年9月25日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

# 项目基本情况

项目编号：2021F-028

项目名称：大学生活动中心礼堂舞台机械维保

采购方式：询价

最高限价：3万元

采购需求：对大学生活动中心礼堂舞台机械进行维保，详见招标文件，招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。

项目报价：投标单位对大学生活动中心礼堂舞台机械维保的报价应包括：人工及材料涨价风险、售前售后服务、劳务、管理、清洁、现场维修维护（包括安装过程中损坏的修补）、保险、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。报价为最终报价。除非因特殊原因并经双方协商同意，比价单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，比价单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

合同履行期限：自签订合同后一年。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（2020年）的财务报表（成立不满一年不需提供）

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）营业执照的经营范围内须包括舞台机械的维修和保养。

（4）在其他维保项目中未发生安全事故（出具证明）。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院团委网站

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院团委网公告附件。

售价：免费

四、响应文件提交

提交时间：2021年9月25日10:00前（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院解放南路285号大学生活动中心三楼团委办公室

五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院团委”网站

2、支付方式：一学期支付一次，需开具与营业执照一致的增值税发票

3、疫情防控期间投标人注意事项

因疫情防控需要，为确保校园安全，相关人员进入盐城工业职业技术学院校区时应服从下列疫情防控措施：

- 投标前14天内与确诊/疑似病例或无症状感染者有密切接触的人员，以及与密切接触者接触的次密切接触者，一律不得进校。

- 投标前14天内接触过境外归国人员（未解除隔离的），按次密切接触者处置，一律不得进校。

- 投标前14天内有疫情中高风险地区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员，一律不得进校。

- 投标前14天内有中高风险地区所在设区市的其他低风险地区旅居史的人员，须持有48小时内核酸检测阴性证明，或者能够出示包括48小时内核酸检测阴性证明的健康码。

- 投标前14天内出现发热或呼吸道症状的人员，经当地医院就诊治疗，排除新冠病毒感染并在身体康复后，须持有48小时内核酸检测阴性证明，或者能够出示包括48小时内核酸检测阴性证明的健康码。

- 投标人进入校园前，须在学校东门外相关工作人员处进行信息实名登记，主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园）和“行程码”，并接受体温测量（如体温≥37.3度一律不得进校园），符合要求方可进入。

- 投标人从东门进出，车辆一律不得进入校园（如确因提供样品需要，经同意后可进校园，服从管理，在指定位置停放）。

- 各投标项目授权代表限1人进入校园，项目授权代表进入校园时须全程配戴口罩，做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

- 投标人进入校园须由校方人员引领，直接到后勤服务楼402开标室递交投标材料并在原地等候，不得到非相关场所活动；投标工作结束后由校方人员引领立即离开校园，不逗留。

- 投标人未如实报告个人信息，承担相应责任和法律后果，引发问题学校可取消其中标资格。

各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

## 1. 项目人信息

名    称：盐城工业职业技术学院

地    址：江苏省盐城市盐都区解放南路285号

联系人：   陈老师  包老师

联系电话：　0515-88209863  15380886076

项目需求

1.舞台机械维修基本要求

维保单位应在一年的维保周期内至少进行一次全部设备的整体维修保养，每季度进行必要的设备检查维护，还应派遣专业技术人员配备必要的交通工具及维修装备。维保单位保证在盐城本地常驻服务机构对驻场技术人员可以提供长期的技术服务支持。当设备及其承载的系统发生故障，业主方向维保单位提出故障响应请求后的1小时内响应，同时需满足下列要求：

1.1故障不影响系统运行则维保单位应在24小时内恢复系统；

1.2全日24小时紧急修理服务。

1.3维保单位应承担因操作失误而造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任。

1.4每次维修必须进行详细记录并经业主方负责人签字确认，及时向甲方报送维修报表。

2.舞台机械系统设备维修保养内容及要求

2.1维保内容：学校大学生活动中心大礼堂舞台机械系统设备维保。

2.2维保单位应根据国家标准及甲方的工艺和规范，对所有设备及相关部件进行调整、检查、润滑、清洁等工作确保设备正常进行。

2.3按照维保合同要求全年度至少进行一次大规模全部的设备维护检修保养，更换全部必要的油液、添加润滑油，清除灰尘、锈迹，调整设备到良好运行状态并设立维修保养台账，划分系统设备后续的维修保养建议与使用建议并交予学校相关工作人员确认。按周期表进行定时定期检查保养。对维保项目每季度进行一次检测，设立舞台维修保养等相关工作的台账，由甲方安全管理人员签字确认后保管。

2.4维保单位在维保过程中发现甲方原因造成的机房、井道进水，维保单位应及时书面通知甲方整改。若严重影响设备安全运行的，为确保整机性能和安全，维保单位应及时书面通知甲方配合，停止使用该设备。

2.5维保单位应当安排固定的专业技术人员负责甲方的大礼堂机械系统维保工作。在接到甲方报修通知后1小时内到达现场进行抢修，确保学校大礼堂的正常使用和安全运行。

2.6 提供全日24小时紧急热线服务，随时接受业主服务请求；接到业主服务请求后，派专业工程师12小时内到达现场。

2.7 维保单位提供全日24小时紧急修理服务，甲方发现维保设备发生故障或有不正常运行现象，应立即拨打服务热线通知维保单位从速派遣称职人员处理，维保单位承诺根据已接到的甲方通知，在2小内到达现场处理故障。维保人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行，一般故障应在4小时内修复，如需等待购买配件或因设备本身不能修复的，立即向业主报告，并采取相应的应急措施。系统或设备修复后必须由业主方相关人员确认。

2.7 配件更换服务

在维保过程中发现需更换的零件，维保单位应及时通知甲方进行确认，征得甲方同意后，维保单位应在甲方许可的时间内进行修理，使舞台机械设备恢复运行。维修更换的设备零部件，可由维保单位提供。质量需要双方认可。

3.舞台机械系统维保的具体内容和技术要求

3.1 机械系统维保（内容）和要求 ：

3.1.1前端设备

3.1.1.1吊杆系统：对吊杆机械系统的吊机，钢丝绳，滑轮，抱闸，刹车等部件进行检查，清洁，调整，润滑等维护工作，对钢丝绳进行更换，对损坏部件进行更换维修，确保吊杆机械系统能稳定，良好，安全的运行；

3.1.1.2大幕机系统：对舞台大幕机的机械和电气系统进行全面的检查调整，更换添加润滑油，更换损坏原件，确保大幕机的机械和电气系统能稳定，良好，安全的运行；

3.1.1.3钢丝绳：主滑轮与垂直滑轮与吊杆之间无异常松弛，吊杆、配重箱卷筒滑轮状态是否良好；

3.1.1.4驱动用链条：吊物下降状态是否良好，有无磨损，松懈状态，除尘除锈必要时喷涂防锈。

3.1.1.5电机：运行过程中有无噪音、振动、异味，固定状态是否牢固；更换必要的润滑油液、皮带，除尘除锈必要时喷涂防锈。

3.1.1.6减速器：更换必要机油，润滑油，固定状态是否牢固，连接部位是否正常；无噪音；

3.1.1.7导轨：导轨有无扭曲、变形，连接部位有无异常；固定部位的螺丝及焊接部位是否牢固；除尘除锈必要时喷涂防锈。

3.1.1.8钢结构：钢结构组装状态是否牢固，连接部位有无松弛，钢结构辅材有无弯曲变形，除尘除锈必要时喷涂防锈。

3.1.2传输系统

信号传输线路：线路连接状态，信号传输衰减，绝缘电阻大小，有无线路干扰，有无氧化。电路状态检查，接口接触检查，线路检查。

3.1.3中心控制室

控制系统：对控制系统软件进行更新维护。对吊杆电气控制系统的控制柜，控制台进行全面检查，对有问题的元器件进行更换，对硬件进行必要的升级，确保杆电气控制系统的控制柜能稳定，良好，安全的运行。

4.其他要求

4.1须安排身体健康、责任心强、工作认真负责、经验丰富，且能独立处理技术问题的专业维保技术人员，持相关证件上岗。

4.2维保人员须严格遵守维保单位的舞台机械维保管理制度和学校规章制度，认真履行维保岗位职责。

4.3维保期间维保人员须统一佩戴胸牌，穿工作服。

4.4定时定人，至少派遣1名经验丰富、且能独立处理技术问题的专业技术人员且持相关证件驻场进行日常服务，并提供24小时维修保养服务。

4.5现场委派指定管理人员，负责及时与甲方人员进行沟通，不得回避、拖延、拒绝甲方管理责任人的工作要求、任务、意见。

4.6负责对舞台机械相关操作人员进行培训。

4.7负责认真填写并建立所有系统的月、季度、半年、年的维修、保养、检测、测试、故障处理等的记录台账，并存档。

4.8应切实加强现场管理，确保安全生产，在检修保修中发生人身、设备及第三者事故，甲方不承担任何责任。

4.9不得对相关信息进行查询、下载，不得泄露甲方工作秘密。维保单位工作人员进入业主单位展开维保工作，必须遵守业主的相关规章制度，服从业主单位的管理。

4.10检查时间：

设备每季度检查一次，检查设备工作状态是否正常，出现问题及时处理维护。临时故障维修处理，接业主通知后按时处理。

### 5.舞台设备维保清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 设备型号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火幕 | 中惠 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试 | 1 |
| 2 | 会标杆 | 中惠 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试 | 1 |
| 3 | 前沿幕 | 中惠 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试 | 1 |
| 4 | 大幕 | 中惠 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试 | 1 |
| 5 | 电动吊杆 | 中惠 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试 | 12 |
| 6 | 侧灯光吊架 | 中惠 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试 | 2 |
| 7 | 银幕架 | 中惠 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试 | 1 |
| 8 | 灯光吊杆 | 中惠 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试 | 7 |
| 9 | 二幕机 | 中惠 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试 | 1 |
| 10 | 内侧光架 | 中惠 | 具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试 | 2 |
| 11 | 舞台机械控制及电气系统 | 中惠 | 变频器：CT、PLC：西门子、触摸屏：西门子、工控机：研样 电脑：联想，具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试，故障码排除，设备清灰除尘 | 1 |
| 12 | 电机分空箱 | 中惠 | 具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试分控箱接线端子紧固 | 30 |

#### 附件：

盐城工业职业技术学院礼堂舞台机械系统维护保养项目询价报价表

| 序号 | 名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火幕 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 1 | 架 |  |  |
| 2 | 会标杆 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 1 | 架 |  |  |
| 3 | 前沿幕 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 1 | 架 |  |  |
| 4 | 大幕 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 1 | 架 |  |  |
| 5 | 电动吊杆 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 12 | 架 |  |  |
| 6 | 侧灯光吊架 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 2 | 架 |  |  |
| 7 | 银幕架 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 1 | 架 |  |  |
| 8 | 灯光吊杆 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 7 | 架 |  |  |
| 9 | 二幕机 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 1 | 架 |  |  |
| 10 | 内侧光架 | 具体以现场为准 | 2 | 架 |  |  |
| 11 | 舞台机械控制及电气系统 | 变频器：CT、PLC：西门子、触摸屏：西门子、工控机：研样 电脑：联想，具体以现场为准 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 电机分空箱 | 具体以现场为准 | 30 | 套 |  |  |
| 税费 |  |
| 总价 |  |

- 舞台机械设备维护保养，了解设备使用及耗损情况，确保设备可靠安全的使用；自维保施工结束后质量保证期为1年。

二、维保费用包含：

1.全部的舞台机械设备维保；

2.舞台操作控制系统设备维保及软件优化；

3.润滑油脂油品（含减速机机油）等。

4.包含舞台机械、电路、信号传输线路检修与维护。

5.设备清灰除尘，除锈，必要时涂防锈漆。

6.维保项目周期检测的维保巡检报告。

7.需要更换的配件。

报价人：（单位公章）

法人或授权代表：（签字）

年     月     日

### 资信证明文件要求

文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）文件2 上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见附表）

文件4参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件5法人授权书（原件）。

文件6报价表

文件7 询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

文件8投标人附设备零部件报价一览表（格式自拟）

以上文件均需加盖单位公章，正本一份副本两份

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商名称（公章）：

日期：____年____月____日

### 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

授权代表签字：

日期：年月日

### 法人授权书（格式）

本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加   （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

# 日    期：

、

开标一览表（格式）

| 项目编号 | 2021F-028 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 盐城工业职业技术学院大学生活动中心礼堂舞台机械维保 |
| 项目投标报价：（大写）_____元/年，小写：_____元/年 |
| 项目负责人： |
| 合同履行期限： |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

联系方式：

日期：      年   月   日